Presseinformation

Stark in anspruchsvoller Umgebung: IXARC Inkremental-Drehgeber von POSITAL

Köln – Die neuen Inkremental-Drehgeber der Serie IXARC von POSITAL eignen sich durch ihre einzigartige Kombination aus Leistung und Widerstandsfähigkeit für Positionieraufgaben in anspruchsvollen Umgebungen. Die Sensorfunktion basiert auf hochpräziser Magnetsensortechnik: Die Geräte zeichnen sich durch hohe Dynamik bei Auflösungen bis zu 16.384 Impulsen pro Umdrehung und exzellente Signalqualität aus. Die neuen inkrementalen Sensoren sind programmierbar und erlauben damit die einfache Modifizierung von Firmware-Parametern, wie Auflösung und inkrementelle Impulsrichtung (A vor B oder B vor A) sowie die Einstellung des Ausgangstreibers auf Push-Pull (HTL) oder RS422 (TTL). Mithilfe des UBIFAST Konfigurationstools können Zulieferer und Installateure per W-LAN die Softwareparameter über einen Standard-Webbrowser einfach und schnell konfigurieren. POSITAL IXARC Drehgeber sind in vielfältigen Ausführungen verfügbar. Gehäusematerial, Wellenkonfiguration, Stecker, Flanschausführung (EU, Nordamerika oder Asien-Standard),  Schutzarten bis IP69K uvm. sind kundenspezifisch frei wählbar. Durch das breite Funktionsspektrum lassen die Sensoren sich leicht in bestehende oder neue Bewegungs- oder Geschwindigkeitskontrollsysteme integrieren. Die robusten magnetischen Drehwinkelsensoren verfügen über eine hohe Stoßbeständigkeit bis zu 300g und sind gegenüber Stäuben und Feuchtigkeit  deulich unempfindlicher als optische Sensoren. Optionaler Heavy-Duty-Lager, ermöglichen zudem eine Wellenbelastung bis 180N. Die leistungsfähigen  inkrementalen IXARC Drehgeber eignen sich damit ideal sowohl für den Fabrikeinsatz als auch für extreme Umgebungsgbedingungen, wie sie etwa in Bergbau-, Offroad- oder Offshore-Applikationen vorherrschen. Dank der verfügbaren Konfigurationsvielfalt sind IXARC Drehgeber leicht in bestehende oder neue Systeme integrierbar. Der POSITAL Produktfinder unter www.posital.com steht für eine einfache Suche nach dem passenden Modell zur Verfügung.S

Bild: Inkrementale Drehgeber der IXARC Serie eignen sich für die verschiedensten Anwendungen – auch in extremen Umgebungsbedingungen.

| Bilder: | IXARC_anspruchsvoll | Zeichen: | 1.969 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201508007_pm_IXARC_raue_Umgebungen | Datum: | 07.08.2015 |

Unternehmenshintergrund

POSITAL, ein hochspezialisierter Hersteller von absoluten und inkrementalen Drehgebern sowie Neigungssensoren, ist Teil der FRABA-Gruppe, die auf den 1918 gegründeten Relaishersteller Franz Baumgartner elektrische Apparate GmbH zurückgeht. Das Stammunternehmen brachte 1963 die ersten metallbürstenbasierten Absolutdrehgeber auf den Markt und entwickelte in den 1970er Jahren optische Absolutdrehgeber. In den 1980er Jahren wurde ein eigener Drehgeberbereich gegründet, der sich als erfolgreicher Lieferant für den Maschinenbau etablierte. 1993 übernahmen der Unternehmensberater Christian Leeser, sein Bruder Dr. Achim Leeser und Axel Wiemann, der Leiter der Drehgeberabteilung, das Unternehmen, das in Folge mit einem neuen Management vollständig neu strukturiert wurde. Es entstand eine Gruppe unabhängiger Firmen, die heute an Standorten in Deutschland, Singapur und den USA sowie in einer hochmodernen Fertigungsstätte in Polen insgesamt 120 Mitarbeiter beschäftigt. POSITAL hat in den vergangenen Jahren mit Neigungssensoren, Seilzugsystemen, optischen und magnetischen Safety-Drehgebern sowie hochauflösenden magnetischen Multi-Turn-Drehgebern zahlreiche innovative Produkte entwickelt.

| Kontakt: FRABA AG Tobias Schubert Carlswerkstraße 13c 51063 Köln Tel.: 02 21 / 9 62 13 -173 Fax: 02 21 / 9 62 13 -20 E-Mail: schubert@posital.de Internet: www.posital.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |

# Comments

Pulsen (sehe gerade dass wir auf unserer Webseite auch Impulse schreiben, kann dann wahrscheinlich so gelassen werden)

inkremental

Zählrichtung

sich

delete

Schockfestigkeit

Staub

deutlich

Kugellager