# Presseinformation

Neue Kommunikationsschnittstellen für magnetische IXARC-Drehgeber

Köln – POSITAL hat bei seiner IXARC-Baureihe hochpräziser magnetischer Drehgeber drei neue Kommunikationsschnittstellen implementiert. Diese flexibel einsetzbaren, kompakten und kosteneffizienten Geräte sind nun auch mit PROFIBUS-, PROFINET- und EtherCAT-Schnittstellen verfügbar. PROFINET- und EtherCAT-Modelle sind ab dem ersten Quartal 2015 verfügbar, PROFIBUS-Modelle werden im zweiten Quartal 2015 folgen. Magnetische IXARC-Drehgeber bieten eine maximale Auflösung von 16 Bit, eine Genauigkeit von 12 Bit sowie eine Dynamik, die den Werten von optischen High-End-Drehgebern gleichkommt. Die robusten Geräte basieren auf magnetischer Messtechnik und sind für den zuverlässigen Betrieb in feuchten und schmutzigen Umgebungen ausgelegt. Multiturn-Modelle registrieren eine beliebig hohe Anzahl an Umdrehungen mittels einer einzigartigen, energieautarken Technologie, die unter allen Umständen die absolute Position registriert.  Wie andere POSITAL-Sensoren sind auch IXARC-Encoder mit einer Vielzahl von Optionen hinsichtlich Gehäusegröße und -material, Flanschkonfiguration, Wellentyp und -durchmesser, Anschlussvarianten und IP-Schutzklasse erhältlich. POSITALs Online-Produktfinder hilft Nutzern dabei, schnell und effizient die für ihre Vorgaben am besten geeigneten Produkte zu identifizieren.

Bild: Magnetische IXARC-Drehgeber von POSITAL sind nun auch mit PROFIBUS-, PROFINET- und EtherCAT-Schnittstellen verfügbar

Die von den Kommunikationsschnittstellen unterstützten Netzwerktechnologien spielen wichtige Rollen in Steuerungssystemen für die Fabrikautomation und in der Prozessindustrie. Das 1989 eingeführte Feldbussystem PROFIBUS basiert auf RS-485-Kommunikation. Es ist in Automations- und Prozessleitsystemen mittlerer Größe weit verbreitet. PROFINET, eine Weiterentwicklung von PROFIBUS, stützt sich auf Ethernet-Technologie und kann in größeren Systemen eingesetzt werden, bzw. dort, wo es sinnvoll ist, die Produktionsebene mit anderen Komponenten der Betriebssteuerung zu verbinden. PROFINET umfasst spezielle Ethernet-Kommunikationsprotokolle, die Echtzeit-Signalübertragung zwischen Geräten ermöglichen. PROFIBUS- und PROFINET-Netzwerke lassen sich kombinieren – ein wichtiger Faktor in Anlagen mit einer Kombination aus Feldbus- und Industrial-Ethernet-Technologien. EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology) ist eine Sonderform des Industrial Ethernet, die ohne die in Standard-Ethernet-Netzwerken auftretenden unvorhersehbaren Übertragungsverzögerungen auskommt. EtherCAT-Netzwerke gewährleisten eine extrem schnelle Kommunikation zwischen Steuerungen und anderen Geräten innerhalb eines Leitsystems, sodass sich EtherCAT für deterministische Systeme eignet.

| Bilder: | IXARC_UCD-Bus | Zeichen: | 2.754 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 201411015_pm_ixarc_busoptionen | Datum: | 10.11.2014 |

Unternehmenshintergrund

POSITAL, ein hochspezialisierter Hersteller von absoluten und inkrementalen Drehgebern sowie Neigungssensoren, ist Teil der FRABA-Gruppe, die auf den 1918 gegründeten Relaishersteller Franz Baumgartner elektrische Apparate GmbH zurückgeht. Das Stammunternehmen brachte 1963 die ersten metallbürstenbasierten Absolutdrehgeber auf den Markt und entwickelte in den 1970er Jahren optische Absolutdrehgeber. In den 1980er Jahren wurde ein eigener Drehgeberbereich gegründet, der sich als erfolgreicher Lieferant für den Maschinenbau etablierte. 1993 übernahmen der Unternehmensberater Christian Leeser, sein Bruder Dr. Achim Leeser und Axel Wiemann, der Leiter der Drehgeberabteilung, das Unternehmen, das in Folge mit einem neuen Management vollständig neu strukturiert wurde. Es entstand eine Gruppe unabhängiger Firmen, die heute an Standorten in Deutschland, Singapur und den USA sowie in einer hochmodernen Fertigungsstätte in Polen insgesamt 120 Mitarbeiter beschäftigt. POSITAL hat in den vergangenen Jahren mit Neigungssensoren, Seilzugsystemen, optischen und magnetischen Safety-Drehgebern sowie hochauflösenden magnetischen Multi-Turn-Drehgebern zahlreiche innovative Produkte entwickelt.

| Kontakt: FRABA AG Justus van Mölken Carlswerkstraße 13c 51063 Köln Tel.: 02 21 / 9 62 13 -363 Fax: 02 21 / 9 62 13 -20 E-Mail: info@posital.de Internet: www.posital.de |  | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 0 30 / 53 89 65 -0 Fax: 0 30 / 53 89 65 -29 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- | --- |